Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1: STANOWISKO DYDAKTYCZNE HYDRAULIKI SIŁOWEJ – 1 kpl

Zestaw ma umożliwić kształcenie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (kwalifikacja MG.42 - eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie).

Części składowe zestawu:

- Stanowisko wolnostojące

- Stanowisko montażowe z blatem odciekowym o wymiarach min. 800 mm x 550 mm i pionową siatką montażową (min. 800 mm x 900 mm), mobilne, wyposażone w wyłącznik awaryjny, wyłącznik nadmiarowo-prądowy – dedykowane stanowisko do zestawu hydrauliki – 1 szt.

- Blok rozdzielający sygnał hydrauliczny: 6-kanałowy (3 x zasilanie, 3 x powrót), z manometrem, szybkozłącza bezwyciekowe, uchwyt montażowy – 1 szt.

- Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania, szybkozłącza bezwyciekowe, uchwyt montażowy – 2 szt.

- Siłownik hydrauliczny jednostronnego działania ze sprężyną zwrotną, szybkozłącza bezwyciekowe, uchwyt montażowy – 1 szt

- Silnik hydrauliczny z osprzętem: szybkozłącza bezwyciekowe, uchwyt montażowy – 1 szt.

- Rozdzielacz hydrauliczny 4/3 sterowany ręcznie – 1 szt

- Płyta przyłączeniowa do rozdzielacza 4/3 sterowanego ręcznie, szybkozłącza bezwyciekowe, uchwyt montażowy – 1 szt.

- Rozdzielacz hydrauliczny 4/2 sterowany ręcznie – 1 szt.

- Płyta przyłączeniowa do rozdzielacza 4/3 sterowanego ręcznie, szybkozłącza bezwyciekowe, uchwyt montażowy – 1 szt.

- Rozdzielacz hydrauliczny 4/3 sterowany elektrycznie: cewki 24 V, przewody elektryczne z wtyczką – 1 szt.

- Płyta przyłączeniowa do rozdzielacza 4/2 sterowanego elektrycznie, szybkozłącza bezwyciekowe, uchwyt montażowy –1 szt.

- Rozdzielacz hydrauliczny 4/2 sterowany elektrycznie: cewki 24 V, przewody elektryczne z wtyczką – 1 szt.

- Rozdzielacz hydrauliczny 3/2 sterowany elektrycznie: cewka 24 V – 1 szt.

- Płyta przyłączeniowa do rozdzielacza 3/2 sterowanego elektrycznie, szybkozłącza bezwyciekowe, uchwyt montażowy – 1 szt.

- Orbitrol hydrauliczny z osprzętem: szybkozłącza bezwyciekowe, uchwyt montażowy – 1 szt.

- Zawór dławiący, szybkozłącza bezwyciekowe, montaż na przewód – 1 szt.

- Zasilacz hydrauliczny: z pompą, zbiornikiem z olejem hydraulicznym, manometrem; przepływ min. 0,3 l/min, ciśnienie nominalne min. 40 bar, zasilanie 230 V AC – 1 szt.

- Uniwersalny koncentrator (zadajnik) sygnałów 24 V DC: 4 wejścia/4 wyjścia, z możliwością współpracy ze sterownikiem PLC (ME-133), zestaw złączek zapasowych – 1 szt.

- Zasilacz 24 V DC min 90 W, z przewodem – 1 szt

- Czujnik położenia siłownika – 2 szt.

- Przewody hydrauliczne z szybkozłączami bezwyciekowymi – 13 szt.

Wymagania dodatkowe:

- Złącza bezwyciekowe klasy ISO-F

- Deklaracja CE

- Możliwość rozbudowy o dodatkowe elementy

- Dokumentacja techniczna i instrukcja użytkownika z przykładami ćwiczeń w języku polskim – 1 szt.

- Dostęp do dodatkowym materiałów dydaktycznych na platormie e-learningowej

- Dostawa i montaż u Zamawiającego

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie użytkownika na miejscu.

CZEŚĆ 2: MEBLE SZKOLNE

Wyposażenie pracowni maszyn rolniczych i pracowni agrotroniki w meble szkolne.

Stoliki uczniowskie – 20 szt.

- Rozmiar 6

- Wymiary blatu min. 130x50 cm. (dwuosobowe)

- Blat z płyty laminowanej w kolorze buk wykończony obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm

- Stelaż z rury stalowej okrągłej o średnicy min. 32 mm

- Kolor stelaża srebrny (aluminium)

Krzesła szkolne – 60 szt.

- Rozmiar 6

- Siedzisko ze sklejki grubości min. 8 mm w kolorze buk

- Oparcie zaokrąglone

- Stelaż wykonany z rury stalowej o średnicy min. 25 mm

- Kolor stelaża srebrny (aluminium)

- Możliwość składania krzeseł jedno na drugim

Biurko nauczycielskie – 2 szt.

- Biurko wykonane z płyty laminowanej w kolorze olchy

- Wykończenie obrzeży taśmą ABS o grubości min 2 mm

- Minimalny wymiar blatu 120x60 cm

- Wysokość 76 – 78 cm

- Po obu stronach biurka mają się znajdować zamykane szafki a w środku między nimi zamykana szuflada

Do wszystkich mebli wymagane są niezbędne atesty i certyfikaty, które w dniu dostawy zostaną przekazane Zamawiającemu. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (  Dz. U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003r. poz. 69, ze zm.).

CZĘŚĆ 3: ZESTAW URZĄDZEŃ DO ROLNICTWA PRECYZYJNEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

W skład zestawu wchodzą:

1. Zestaw urządzeń do rolnictwa precyzyjnego – 1 kpl.

Zestaw zawiera:

Panel nawigacyjny do prowadzenia ręcznego, mogący współpracować z opisanym dalej układem automatyki jazdy:

- Ekran dotykowy o przekątnej nie mniejszej niż 10 cali

- Mapowanie pola

- Wbudowana kamera z możliwością podłączenia kolejnej

- Łączność wi-fi oraz Bluetooth

- Możliwość pracy z maszynami IsoBus

- Odbiornik GNSS - sygnał GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDU

- Podstawowa dokładność 15-20 cm P2P

- Rozszerzona dokładność <15 cm P2P z użyciem płatnej korekcji

Układ automatyki jazdy:

- System funkcjonujący w oparciu o silnik elektryczny do prowadzenia ciągnika

- Silnik montowany na kolumnie kierowniczej ciągnika Case maxxum 115

- Przy korzystaniu z sygnału korekcyjnego  system pozwala wykonywać prace uprawowe oraz siew zbóż

- System współpracuje z opisanym wyżej panelem nawigacyjnym

- W skład zestawu wchodzą adaptery i okablowanie sygnałowe oraz zasilające dedykowane do ciągnika Case Maxxum 115

- Odblokowana pełna funkcjonalność system

- Integralną częścią dostawy jest instalacja, kalibracja oraz szkolenie użytkownika w miejscu dostawy

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Symulator klasowy systemu nawigacji:

- Stojak umożliwiający przeniesienie urządzeń z ciągnika do pracowni agrotroniki

- Tryb symulacji wiernie odtwarzający pracę na polu przy nawigacji ręcznej i automatycznej

- Integralną częścią dostawy jest instalacja, szkolenie użytkownika w miejscu dostawy oraz serwis.

- Okablowanie ISOBUS umożliwiające współpracę z symulatorem klasowym

- Program komputerowy do obsługi gospodarstwa rolnego

Wymagane funkcjonalności oprogramowania:

Program umożliwia odczyt danych w formatach większości czołowych producentów urządzeń rolniczych, ciągników i kombajnów.

- Siew

- Tworzenie map odmian ręcznie lub import z systemów kierowania na pojazdach.

- Drukowanie raportów plonowania odmian, w celu oceny wydajności każdej odmiany użytej w gospodarstwie

- Podgląd i analiza map siewu przemiennego.

- Nawożenie

- Możliwość wykorzystania map typów gleby, zmienności gleby, badań zasobności bądź innych danych przestrzennych do tworzenia map zmiennego nawożenia.

- Podgląd i drukowanie raportów, podgląd kalkulacji całego zapotrzebowania na nawozy oraz przewidywanych kosztów nawożenia w skali całej kampanii bądź gospodarstwa

- Zaawansowane formuły umożliwiają zaprojektowanie nawożenia precyzyjnie dostosowanego do zamiarów.

Żniwa

- nakładanie map plonów na mapy odmian w celu oceny wydajności plonowania

- Uśrednianie plonów z różnych lat i różnych upraw w celu stworzenia dokładnej mapy potencjału plonotwórczego pola

- Kalibracja map plonów umożliwiająca uzupełnienie braków.

- Automatycznie pobiera mapy satelitarne i drogowe dla żądanych obszarów.

Licencja pozwala na korzystanie z programu na nie mniej niż dwudziestu stanowiskach do celów edukacyjnych

- Oprogramowanie w języku polskim.

- Program nauczania - podręcznik dla ucznia (preferowany w języku polskim, Zamawiający dopuszcza w języku angielskim).

- Podręcznik dla nauczyciela (preferowany w języku polskim, Zamawiający dopuszcza w języku angielskim).

- Dane GPS do ćwiczeń - pełna kompatybilność z urządzeniami wiodących producentów dostępnymi na rynku.

- Wykonawca zapewnia przeszkolenie użytkownika i serwis

CZĘŚĆ 4: SPRZĘT KOMPUTEROWY I MULTIMEDIALNY

- Projektor multimedialny – 2 sztuki

Projektor multimedialny musi zapewniać obraz w rozdzielczości FHD (1080p) i jasności 1400 lumenów ANSI, lampę LED oraz procesor obrazu Triple XD Engine. Musi posiadać bezprzewodową łączność oraz przesyłanie dźwięku za pomocą Bluetooth. Projektor powinien łączyć się z urządzeniem mobilnym nie tylko bezprzewodowo, ale również za pomocą kabla (HDMI/MHL/SlimPort lub adapter).

Okres żywotności lampy LED powinien wynosi  około 30 000 godzin.

Specyfikacja techniczna:

| Projekcja | Długoogniskowa |
| --- | --- |
| Technologia wyświetlania | DLP |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Jasność | 1400 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 150 000:1 |
| Obiektyw | - DLP: 0.47" DMD - Throw ratio: 1.4 - Zoom: 1.1x |
| Zoom | Automatyczny (cyfrowy) |
| Automatyczne ustawianie ostrości | Nie |
| przekątna obrazu | 20 '' do 120’’ |
| Minimalna odległość ekranu | 120cm |
| Proporcje obrazu | 4:3 16:9 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Trwałość lampy | 30000 h |
| Kompatybilność ze standardami wideo | NTSC-M, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p |
| Audio | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth WiDi |
| Gniazda we/wy | 15 15-pin D-Sub HDMI MHL-HDMI Component (Y, Pb, Pr) Composite 2 x USB 2.0 Audio in Audio out SPDIF out |
| Poziom hałasu | Do 34dB |
| Pobór mocy | max 100 W |
| Pozostałe parametry | 3D Optimizer Możliwość konwersji 2D w 3D Łączność Bluetooth (głośniki, odbiornik AV) ScreenShare, Miracast, WiDi Korekcja Keystone: pionowa min. +-15 stopni, 4 punktowa Głośniki: 2x 3W |
| Akcesoria w zestawie | - Przewód zasilania - Kabel VGA - Instrukcja obsługi - Pilot - Kabel AV (Composite) - Kabel RBG > Component |
| Waga | Do 1,6kg |

- Ekran ścienny – 2 sztuki

Ekran powinien posiadać metalową obudowę w kolorze czarnym lub białym.

Format 1:1, 4:3, 16:9, 16:10.

Ekran powinien posiadać wysokiej jakości powierzchnię projekcyjną ze współczynnikiem odbicia światła 1.0. Ekran wyposażony w czarne ramki boczne, zwiększające kontrast oglądanego obrazu.

Specyfikacja techniczna:

- typ ekranu: montowany na  ścianie lub suficie

- sterowanie ekranem ręczne

- wymiar ekranu min. 200 x 200 cm

- wymiary obrazu: min. 195 x 195 cm

- format 1:1

- przekrój kasety: do 10 cm

- rodzaj powierzchni: matt white

- waga netto do 9 kg

3. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem – 20 sztuk

| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej |
| Wydajność obliczeniowa | Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark wynik min. 7332 punkty. Wyniki testu dostępne się pod adresem: https://www.cpubenchmark.net/ Wydajność procesora jest kryterium oceny ofert. |
| Pamięć operacyjna | min.8GB DIMM DDR4 1600 MHz, |
| Wydajność grafiki | Karta dedykowana z własną pamięcią min. 1024 MB (pamięć własna), osiągająca w teście PassMark wynik min. 746 punktów. Wyniki testu dostępne się pod adresem: https://www.videocardbenchmark.net Magistrala 64/128 bit, obsługa DirectX 11, Złącza DVI oraz HDMI Wydajność karty grafiki jest kryterium oceny ofert. |
| Parametry pamięci masowej | Dysk SSD min 240 GB |
| Wyposażenie multimedialne | min. 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
| Systemami operacyjny | Zainstalowany system operacyjny typu Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64 bitowa) lub równoważny tj. obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system, wykonujący wszystkie funkcjonalności systemu oraz obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system + pakiet biurowy gwarantujący poprawną edycję plików zapisanych w formacie .xlsm i .docx przez cały czas eksploatacji komputera (np. Microsoft Office 2016 Home & Business). Dołączone oprogramowanie na osobnym nośniku z systemem oraz sterowniki do systemu. Zainstalowany pakiet biurowy MS Office 2016 lub równoważny, w polskiej wersji językowej, zawierający min: Word, Excel, Power Point, Outlook (lub równoważne), z licencją nieograniczoną czasowo, wraz z unikatowym kluczem do aktywacji każdego dostarczonego pakietu. Przy czym, równoważności będzie rozstrzygana w zakresie posiadania przez zaproponowane oprogramowanie, oprócz istotnych zbliżonych cech i parametrów do produktu referencyjnego, które muszą umożliwiać pełną obsługę wszystkich istniejących dokumentów Zamawiającego, wytworzonych przy użyciu oprogramowania Microsoft Office: 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 (pliki tekstowe, dokumenty, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, prezentacje itp.) bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych , również następujących szczegółowych funkcjonalności: 1. dla edytora tekstu MS Word 2016: a) podział okna roboczego na kilka dokumentów b) edytor rysunków c) wykonywanie korespondencji seryjnej bazującej na danych adresowych pochodzących np. z arkusza kalkulacyjnego d) wstawianie tabel i wykresów z arkusza kalkulacyjnego, w tym tabel przestawnych e) otwieranie plików PDF i edytowanie ich zawartości 2. dla arkusza kalkulacyjnego MS Excel 2016: a) ustawianie obszaru wydruku b) ręczne rysowanie obramowania c) automatyczne dopasowanie wielkości komórek do zawartości d) obsługa makr e) obsługa co najmniej 2 tys. kolumn f ) tworzenie raportów tabelarycznych g) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywane czynności 6 h) tworzenie wykresów linowych ( wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych 3. dla programu do prezentacji MS Power Point 2016: a) ustawianie rozdzielczości prezentacji b) prowadzenie prezentacji w trybie prezentera - slajdy widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim monitorze widoczne notatki prezentera 4. dla programu pocztowego Outlook: a) obsługa plików danych Outlook (pst) b) wbudowany kalendarz c) obsługa zadań i spotkań Zamawiający wymaga, aby licencja na zainstalowany pakiet biurowy nie była wcześniej aktywowana na innym sprzęcie komputerowym. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji zainstalowanej licencji pod kątem ilości aktywacji u producenta pakietu biurowego. |
| Warunki gwarancji | 3 lata gwarancji producenta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii. Podmiot realizujący serwis musi posiadać certyfikat systemu zarządzania jakością wg normy ISO serii 9001 na świadczenie usług serwisowych lub równoważny w zakresie świadczenia serwisu oraz posiadać autoryzację producenta komputera. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego lub Producenta. |
| Warunki techniczne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera |
| Monitor | Rodzaj podświetlania: LCD Przekątna ekranu: 19" Rozdzielczość natywna (px): 1440 x 900 Typ matrycy: TN Regulacja: pivot Złącza: D-Sub (VGA), DVI, USB 2.0 typ A |
| Mysz | Sensor: optyczny Rozdzielczość myszy:1000 dpi Interfejs :USB |
| Klawiatura | Interfejs:USB |

CZĘŚĆ 5: WYPOSAŻENIE WARSZTATU

- Tablica szkolna – 2 sztuki

Biała tablica ceramiczna magnetyczna suchościeralna. Dzięki właściwościom magnetycznym powinna posiadać możliwość stosowania magnesów.

Powierzchnia wykonana z blachy stalowej pokrytej specjalną powłoką ceramiczną, która zwiększa wytrzymałość powierzchni użytkowej na zarysowania.

Rama tablicy wykonana z anodowanego aluminium wykończona narożnikami ułatwiającymi montaż.

W zestawie z tablicą powinna znajdować się półka oraz zestaw do montażu, tablice można wieszać zarówno w pionie jak i w poziomie.

Specyfikacja techniczna:

- wymiary min. 150 x 100 cm

- powierzchnia: ceramiczna

- kolor powierzchni: biały

- rama: aluminiowa

- Tablica korkowa- 8 sztuk

Tablica korkowa w ramie aluminiowej o rozmiarach min.150x 100cm.

Tablica informacyjna, której powierzchnia wykonana jest z najwyższej jakości korka. Rama wykonana z aluminium anodowanego z zaokrąglonymi narożnikami. W wyposażeniu komplet kołków rozporowych umożliwiających montaż tablicy do ściany. Możliwość zawieszenia tablicy zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej.

- Gablota – 3 sztuki

Gablota wykonana z profilu aluminiowego z plastikowymi narożnikami, przeznaczona do użytku wewnątrz budynku. Drzwiczki z bezpiecznego szkła akrylowego zamykane na 2 zamki. Zawiasy umieszczone na dłuższym boku. Możliwość montażu w poziomie i w pionie.

W zestawie elementy mocujące.

Specyfikacja techniczna:

- wymiary: 150 x 100 cm

- grubość: max. 3,5 cm

- przestrzeń użytkowa: min. 2 cm

- waga do 25 kg

- powierzchnia: biała magnetyczna

- Stół warsztatowy (ślusarski modułowy) – 1 sztuka

Stół warsztatowy z szufladami, szafką i tablicą perforowaną. Spawany stelaż wykonany z profilu zamkniętego min. 40x40 o grubości ścianki min. 2,0mm i 20x40 o grubości min 1,5mm. Malowany proszkowo wg palety kolorów RAL. Kolorystyka korpusu i frontu zostanie ustalona z  Zamawiającym  po podpisaniu umowy. Blat stołu wykonany ze sklejki liściastej o grubości min. 40mm pokryty gumą ryflowaną. Nogi stołu wyposażone w stopki poziomujące. Szuflady zamykane na kluczyk. Szafka z szufladami wyposażona w mechanizm uniemożliwiający wysunięcie kilku szuflad jednocześnie. Maksymalne równomierne, statyczne obciążenie blatu stołu min. 550kg. Maksymalne równomierne obciążenie każdej szuflady nie mniej niż 70kg. Możliwość wyposażenia szuflad w wewnętrzne podziały. Waga: 180 do 250kg.

Specyfikacja techniczna:

- min. wymiary blatu: 200 x 70 cm

- 4 szuflady o wymiarach wewnętrznych min[cm] 52x55x8h

- 2 szuflady o wymiarach wewnętrznych min[cm] 52x55x11h

- 2 szuflady o wymiarach wewnętrznych min[cm] 52,2x55,8x17,5h

- 1 szafkę z półką o wymiarach zewnętrznych min [cm] 61x66x59h

- Nadstawka składająca się z 3 paneli perforowanych

- Panel z oświetleniem (włącznik, gniazdko 230V oraz źródło światła LED)

- Listwy zaczepowej na pojemniki wraz z pojemnikami:

- 21 pojemników z polipropylenu PW5

- 15 pojemników z polipropylenu PW4

- Stół warsztatowy (ślusarski) – 2 sztuki

Stół warsztatowy z czterema szufladami i 2 szafkami. Blat stołu wykonany ze sklejki liściastej o grubości min. 40mm pokryty gumą ryflowaną. Stelaż wykonany z profilu zamkniętego min. 40x40 x2 i 20x40x1,5mm, malowany proszkowo wg palety kolorów  RAL. Kolorystyka korpusu i frontu zostanie ustalona z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Nogi stołu wyposażone w regulatory wysokości. Szuflady zamykane na kluczyk. Szafka z szufladami wyposażona w mechanizm uniemożliwiający wysunięcie kilku szuflad jednocześnie. Maksymalne równomierne, statyczne obciążenie blatu stołu wynosi min 550kg. Maksymalne równomierne obciążenie każdej szuflady wynosi min. 70kg. Możliwość wyposażenia szuflad w wewnętrzne podziały. Waga: 80 do 120kg.

Specyfikacja techniczna:

- wymiary stołu min: 200 x 70 x 85h

- 2 szuflady o wymiarach wewnętrznych min[cm] 52x55x8h

- 1 szuflada o wymiarach wewnętrznych min[cm] 52x55x11h

- 1 szuflada o wymiarach wewnętrznych min[cm] 52x55x17h

- Wieszak stojący – 4 sztuki

Konstrukcja wieszaka z chromowanego metalu. Wysokość wieszaka około 170 cm. Wieszak powinien posiadać haczyki umieszczone na dwóch wysokościach.

- Szafa ubraniowa dzielona 2x2 – 8 sztuk

Solidna i stabilna konstrukcja oraz wysoka jakość i estetyka wykonania. Malowana farbami proszkowymi o kolorystce obudowy szafy z palety kolorów RAL i kolorystyce drzwi szafy z palety kolorów RAL. Zamawiający ustali z Wykonawcą wybrany kolor po podpisaniu umowy.

Zamykanie drzwi zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key. Każda komora szafy dzielona pionową przegrodą na dwie części. W każdej pojedynczej części po 2 haczyki mocowane bezpośrednio pod półką.

Drzwi otwierane na prawo, powinny posiadać szczeliny wentylacyjne i przetłoczenie na wizytówkę.

Specyfikacja techniczna:

Szerokość: 750 – 850mm

Wysokość: 1750 – 1850mm

Głębokość:  min 460mm

Masa:           45 – 70kg

- Dwuskrzydłowa szafa do szatni – 1 sztuka

Szafa ubraniowa dzielona 2x2 o solidnej i stabilnej konstrukcji oraz wysokiej jakości i estetyce wykonania. Malowana farbami proszkowymi o kolorystce obudowy szafy z palety kolorów RAL i kolorystyce drzwi szafy z palety kolorów RAL. Zamawiający ustali z Wykonawcą wybrany kolor po podpisaniu umowy. Zamykanie drzwi zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key. Każda komora szafy dzielona pionową przegrodą na dwie części. W każdej pojedynczej części po 2 haczyki mocowane bezpośrednio pod półką. Drzwi otwierane na prawo, powinny posiadać szczeliny wentylacyjne i przetłoczenie na wizytówkę.

Specyfikacja techniczna:

- szerokość min  750 – 850mm

- wysokość  min 1750 – 1850mm

- głębokość  min 460mm

- waga: 45 – 70kg

- Regał warsztatowy – 6 sztuk

- Nogi regału wykonane z wielokrotnie giętej blachy stalowej – kątownika o grubości 1,0mm z perforacją umożliwiającą regulację mocowania półek co 67mm; wyposażone w stopki z tworzywa zabezpieczające posadzkę przed uszkodzeniami,

- Półki z wypełnieniem z płyty wiórowej o grubości 16mm, płyta wiórowa spoczywa na łącznikach regału wykonanych z giętej blachy (kształt ceownika),

- W komplecie 5 półek, istnieje możliwość zamontowania dodatkowych półek (maksymalnie 10 szt.),

- Regały można łączyć w dowolnie długie ciągi bezśrubowo za pomocą specjalnego łącznika,

- Kolorystyka zgodna z paletą kolorów RAL. Zamawiający ustali z Wykonawcą wybrany kolor po podpisaniu umowy.

Specyfikacja techniczna:

- szerokość gabarytowa min. – 800mm

- wysokość gabarytowa  max. – 2005mm

- głębokość gabarytowa min. – 400mm

- maksymalne obciążenie półki do 100kg

CZĘŚĆ 6:  NARZĘDZIA

Wszędzie tam, gdzie parametry urządzeń określone są liczbami Zamawiający dopuszcza tolerencję +/- 5% dla poszczególnych wymiarów.

- Wiertarka stołowa – 1 sztuka

Wiertarka stołowa przeznaczona do wiercenia w drewnie, materiałach drewnopodobnych, tworzywach sztucznych, metalach kolorowych, metalach lekkich, stalach konstrukcyjnych ogólnego zastosowania oraz żeliwach. Przy zastosowaniu specjalnych wierteł – także możliwość wiercenia w ceramice i kompozytach.

Gwarantowana dokładność współosiowości mniej niż 0.02mm mierzona w osi tulei wrzeciona. Wrzeciono osadzone na łożyskach kulkowych. Szybkomocujący uchwyt wiertarski . Osłona przestrzeni roboczej o nastawianej wysokości. Cichobieżna przekładnia pasowa. Osłona pasów napędowych z mikrowyłącznikiem obrotów wrzeciona w przypadku otwarcia osłony. Stół roboczy z rowkami teowymi. Wysokość stołu nastawiana pokrętłem. Zderzak głębokości wiercenia. Skręt od -45° do +45° oraz możliwość obrotu do 360°.Sztywna podstawa z rowkami teowymi. Dźwignia posuwu wrzeciona z elastycznymi nakładkami. Automatyczny wyłącznik chroniący silnik przed uszkodzeniem w przypadku przeciążenia lub problemów z zasilaniem. Cichobieżny silnik elektryczny o mocy nie mniejszej niż 1kW. Konstrukcja wiertarki zapewniająca dużą wytrzymałość.

Specyfikacja techniczna:

Parametry zasilania:
Moc silnika: min. 1kW

Napięcie zasilania: 400 V lub 230V ~ 50 Hz
Zakres wiercenia:
Średnica wiercenia w stali do: 30mm
Odległość osi wrzeciona od kolumny: min. 250mm
Wysuw tulei wrzeciona: min. 120mm
System mocowania we wrzecionie:
System mocowania we wrzecionie: MT 4
Obroty wrzeciona:
Obroty wrzeciona (minimalny zakres): 150 - 1800 obrotów/min
Liczba zakresów prędkości: min 7 zakresów
Stół roboczy:
Wymiary stołu ( dł. x szer.)min: 450 x 400mm
W stole i w podstawie rowki teowe (T) do mocowania akcesoriów i obrabianych detali
Kąt obrotu stołu roboczego: 360°
Kąt skrętu stołu roboczego: ± 45°
Maksymalna odległość wrzeciono - stół: nie mniej niż 650mm
Maksymalna odległość wrzeciono - podstawa: nie mniej niż 1150mm
Wymiary gabarytowe:
Średnica kolumny: min 90mm
Masa: do 150kg

- Szafa narzędziowa – 4 komplety

Wymiary szafki min (szer. x wys. x głęb.)min.: 1300 x 600 x 260 [mm]. Szafka podzielona pionowo na trzy części. lewa i prawa część zamykana drzwiczkami otwieranymi na zewnątrz. Środkowa część jest otwarta. W każdej z trzech części mają być dwie przestawne półki. Tylna ścianka szafki perforowana aby umożliwić zawieszenie narzędzi. Szafka może być zawieszona na ścianie lub postawiona na podłodze.

Szafka ma być dostarczona w całości lub zmontowana u odbiorcy.

Specyfikacja techniczna:

- szafka wykonana z blachy stalowej o grubości min. 0,8 mm malowanej farbą proszkową

- drzwiczki zamykane na zamek (dwa kluczyki w komplecie)

- sześć przestawnych półek

- tylna ścianka perforowana umożliwiająca łatwe zawieszenie uchwytów, haków, itp.

- wymiary min.: szerokość 1300mm x głębokość 260 mm x wysokość 600mm

- waga max. 20kg

- Kolor: korpus czarny, fronty szare według palety kolorów RAL. Zamawiający ustali z Wykonawcą wybrany kolor po podpisaniu umowy.

Wyposażenie szafki:

- 3 szt śrubokrętów do wysokiego napięcia (1000 V): (-)4x100, (-)5.5x125, (+)4x100

- próbnik napięcia (100 V - 500 V)

- 6 szt. wkrętaków precyzyjnych (zegarmistrzowskich)

- klucze imbusowe metryczne: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6mm

- klucze imbusowe calowe - 8PCS

- zestaw bitów: + PZ i PH i - imbus i torx

- śrubokręt z grzechotką, mocowanie hex

- śrubokręty płaskie (-): 6x100; 5x75; 4x100; 3x100; 6x38mm

- śrubokręty krzyżakowe (+): PH3x150; PH2x 100; PH1x75; PH1x100; PH0x75; PH0x38mm

- przedłużka HEX

- przedłużka teleskopowa

- miarka 5m

- poziomica

- młotek

- 2 x szczypce samozaciskowe

- nożyce techniczne

- nóż do tapet - ostrza odłamywane

- pistolet na gorąco

- uniwersalny przyrząd do zarabiania przewodów elektrycznych

- taśma izolacyjna

- zestaw gwoździ wkrętów i innych elementów w organizerze

- klucze płasko-oczkowe z grzechotkami: 6, 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17

- kombinerki

- szczypce precyzyjne

- klucz żabka

- klucz nastawny szwedzki

- obcęgi do drutu

- grzechotka Duża 1/2"

- grzechotka Mała 1/4"

- przedłużka elastyczna (giętka) 150mm

- nasadki do świec 21mm i 16mm

- uchwyt śrubokrętowy do nasadek 1/4"

Akcesoria 1/2":

- klucze nasadowe + pokrętła i przedłużki 1/2"

- nasadki: 8, 9, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 30mm

- przedłużka 120mm

- przegub kardana większy

- pokrętło T większe

Akcesoria 1/4":

- klucze nasadowe + pokrętła i przedłużki 1/4"

- nasadki: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14mm

- przedłużka 100mm i 50mm

- przegub kardana mniejszy

- pokrętło T mniejsze

Wymienione wyżej narzędzia mogą być dostarczone jako osobny zorganizowany zestaw lub pojedynczo                     z akcesoriami takimi jak wieszaki, zawieszki, podstawki i pojemniki umożliwiające zorganizowanie narzędzi       w szafce.

- Podnośnik hydrauliczny (żaba) – 2 sztuki

Wysokiej jakości nisko profilowy podnośnik samochodowy. Powinien posiadać konstrukcję opartą o zasadę dźwignika ramieniowego z napędem hydraulicznym działającym w osi poziomej. Niewielka wysokość początkowa podnośnika powinna pozwalać wsunąć podnośnik pod każde auto.

Specyfikacja techniczna:

- waga brutto: do 30 kg

- budowa/typ: żaba

- maksymalna wysokość podnoszenia : nie mniej niż 350 mm

- wysokość min.: nie mniej niż 90 mm

- udźwig maksymalny: nie mniej niż 1800 kg

- Zestaw ściągaczy wewnętrznych – 1 komplet

Do ściągania zabudowanych łożysk, pierścieni zewnętrznych łożyska i tulejek.

- Zestaw w walizce piankowej.

- Wrzeciono mechaniczne.

- Gwint walcowany pokryty specjalną powłoką podnoszącą trwałość.

- Solidne wykonanie, wysoka wydajność i trwałość.

- Specjalny smar do wrzeciona naciskowego zawarty w dostawie.

- Płynna regulacja ramion podpornicy

- 2-zaczepowe wykonanie z dużymi powierzchniami chwytającymi zapewniające niezawodną pracę.

- Wbudowany ogranicznik zabezpieczający przed nadmiernym naprężeniem i przeciążeniem.

- Możliwość stosowania ściągaczy wewnętrznych zarówno z podpornicą, jak i z młotkiem ślizgowym.

- Przedłużki w połączeniu ze ściągaczami wewnętrznymi powinny umożliwiać poluzowanie głęboko osadzonych elementów.

- Możliwość dokupienia zużywających się elementów jako części zamiennych

Skład zestawu:

2 wsporniki współpracujące (podpornice):

- podpornica o wysokości 110 - 130mm i zakresie 55mm

- podpornica o wysokości 160 - 170mm i zakresie 100mm

6 wyciągaczy wewnętrznych 12 – 46mm:

- ściągacz 2-zaczepowy wewnętrzny o zakresie 12 – 16mm, wysokość 72mm, wysokość części roboczej 27mm

- ściągacz 2-zaczepowy wewnętrzny o zakresie 14 – 19mm, wysokość 72mm, wysokość części roboczej 27mm

- ściągacz 2-zaczepowy wewnętrzny o zakresie 18 – 23mm, wysokość 72mm, wysokość części roboczej 27mm

- ściągacz 2-zaczepowy wewnętrzny o zakresie 20 – 30mm, wysokość 92mm, wysokość części roboczej 40mm

- ściągacz 2-zaczepowy wewnętrzny o zakresie 28 – 40mm, wysokość 101mm, wysokość części roboczej 30mm

- ściągacz 2-zaczepowy wewnętrzny o zakresie 35 – 46mm, wysokość 113mm, wysokość części roboczej 50mm

- Zestaw ściągaczy trzyramiennych – 1 komplet

- rozpiętość maksymalna ściągacza: nie mniej niż 130 mm

- głębokość maksymalna ściągacza: nie mniej niż 350 mm

- liczba ramion: dwa i trzy

Do ściągania kół zębatych przekładni, łożysk, zębników, synchronizatorów, itd. w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach.

Opis

- Zestaw w walizce z wkładką piankową

- Smukłe ramiona z chwytakami w kształcie trapezu.

- Przedłużki do ramion ściągacza.

- Płynna regulacja ramion ściągacza na poprzeczce.

- Możliwości stosowania ściągacza jako dwu lub trójramiennego.

- Zachowanie właściwej pozycji ramion przy pełnym obciążeniu.

- Wrzeciono mechaniczne.

- Gwint walcowany pokryty specjalną powłoką podnoszącą trwałość

- Zmienna głębokość mocowania dzięki różnym długościom ramion ściągacza

- Główka wrzeciona z kołnierzem zapobiegającym ześlizgiwaniu się klucza.

- Możliwość ściągania elementów o asymetrycznych kształtach

- Po przełożeniu ramion ściągacz można stosować jako zewnętrzny lub wewnętrzny.

- Wszystkie zużywające się elementy dostępne jako części zamienne

- Specjalny smar do wrzeciona naciskowego zawarty w dostawie

Skład zestawu:

- mechaniczne wrzeciono naciskoweM 14x1,5 o długości 160mm

- mechaniczne wrzeciono naciskoweM 14x1,5 o długości 250mm

- 2 bardzo smukłe ramiona o długości 100mm

- 2 bardzo smukłe ramiona o długości 200mm

- 2 bardzo smukłe ramiona o długości 250mm

- 3 bardzo smukłe ramiona o długości 100mm

- 3 bardzo smukłe ramiona o długości 200mm

- 3 bardzo smukłe ramiona o długości 250mm

- ściągacz 2-ramienny z bardzo smukłymi ramionami w zestawie, o zakresie pracy wewnętrznej 70mm i zewnętrznej 70 – 180mm i wysokości 100, 200, 250 i 350mm

- poprzeczka ściągacza dwuramienna

- poprzeczka ściągacza trójramienna

- Podstawki warsztatowe 12 T (kobyłki) – 2 komplety

Kobyłki powinny utrzymać przedmioty o masie do 12 ton. Wykonane z wysokiej jakości materiałów: między innymi grubej, stalowej blachy. Posiadają mechanizm zapadkowy, który umożliwia bardzo precyzyjne ustawienie wysokości na wielu poziomach.

Specyfikacja techniczna:

- udźwig: do 12 ton

- max. wysokość: nie mniej niż 750mm

- min. wysokość: nie więcej niż 550mm

- podstawa: stabilna

- Podstawki warsztatowe 3 T (kobyłki) – 4 komplety

Kobyłki powinny utrzymać przedmioty o masie do 3 ton. Wykonane z wysokiej jakości materiałów: między innymi grubej, stalowej blachy. Posiadają mechanizm zapadkowy, który umożliwia bardzo precyzyjne ustawienie wysokości na wielu poziomach.

Specyfikacja techniczna:

- udźwig: do 3 ton

- min. wysokość: nie więcej niż 290mm

- maksymalna wysokość: nie mnij niż 400mm

- podstawa: stabilna

- Żurawik warsztatowy przejezdny – 1 sztuka

- Żuraw warsztatowy składany o udźwigu maksymalnym nie mniejszym niż 1 t

- Rozkładanie ramienia bez użycia narzędzi.

- Sterowanie obrotowe, mechanizm podwójnego działania dla szybkiego podnoszenia.

- Łatwe ustawianie, tylne kółka obrotowe.

- Ciche kółka syntetyczne.

- Możliwość zmiany długości ramienia (nie mniej niż 3 położenia).

- Wymiary po złożeniu nie większe niż: 460 x 480 x 1500mm.

- Minimalna długość ramienia – nie więcej niż 800mm

- Maksymalna długość ramienia - nie mniej niż 1000mm

- Wysokość podnoszenia od haka do podłoża nie mniej niż 2500mm

- Siłownik wyposażony w zawór przeciążeniowy.

- Szlifierka stołowa dwutarczowa – 1 sztuka

- Napędzana niewymagającym konserwacji silnikiem indukcyjnym

- Silnik zasilany jednofazowym prądem przemiennym

- Osłony ochronne z aluminiowego odlewu ciśnieniowego

- Zamknięcie bagnetowe kołpaka ochronnego pozwalające na szybką i łatwą wymianę tarczy

- Pyłoszczelny wyłącznik awaryjny

- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem po przywróceniu zasilania

- Podpory obrabianych przedmiotów regulowane bez użycia narzędzi

- Duże osłony przeciwiskrowe zapewniające ochronę oczu

- Gumowe stopy redukujące wibracje zapewniają dużą stabilność

Specyfikacja techniczna:

- tarcze szlifierskie (średnica x grubość x  otwór): 200 x 25 x 32mm dostarczone ze szlifierką

- prędkość obrotowa na biegu jałowym: min. 2980/min

- moc znamionowa: nie mniejsza niż 600W

- moment obrotowy wywracający: 2,6Nm

- króciec odsysający, średnica wewnętrzna: 35mm

- ciężar około: 15 do 20kg

- przewód zasilający: min 2m w zestawie

- napięcie zasilania: 230V

- Suwmiarka elektroniczna – 3 sztuki

Suwmiarka elektroniczna wykonana ze stali nierdzewnej o dokładności 0,02mm oraz o zakresie pomiarów 0-150mm. Skala jest dostosowana do systemu metrycznego oraz calowego. Przeznaczona do wykonania pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych oraz głębokości. Wykonanie suwmiarki gwarantujące dużą odporność na uszkodzenia.

Specyfikacja techniczna:

- Zakres pomiarowy: 0 - 150mm

- Rozdzielczość: 0,01mm/0,005 cali

- Dokładność: 0,02mm/0,001cala

- Powtarzalność: 0,01mm /0,005 cala

- Maksymalna prędkość pomiaru: 1,5m/sek., 60 cali/sek.

- Wyświetlacz: wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD

- Temperatura robocza: 5 stopni C - 40 stopni C

- Suwmiarka 300 mm – 1 sztuka

Wykonana ze stali nierdzewnej, pozwalająca na przeprowadzanie pomiarów w zakresie od 0-300mm z dokładnością do 0,02mm. Wyraźna i czytelna podziałka umożliwiająca łatwość odczytu wskazanych wartości. Przeznaczona do wykonywania pomiarów zewnętrznych, wewnętrznych, pomiaru wysokości i głębokości. Całość jest umieszczona w wytrzymałym i poręcznym opakowaniu. Umożliwia wykonanie pomiarów zewnętrznych, wewnętrznych, pomiaru wysokości i głębokości.

Dane techniczne
Zakres pomiarowy 0 - 300mm / 0 - 12cali 
Rozdzielczość : 0,02mm (0,001cala)
Dokładność: ±0,02mm (0,001cala)
Temperatura pracy: 5OC - 40OC 
Wpływ wilgotności: Bez znaczenia poniżej 80% wilgotności względnej

Suwmiarka posiada:
- powierzchnie pomiarowe do pomiarów zewnętrznych
- powierzchnie pomiarowe do pomiarów wewnętrznych
- głębokościomierz
- powierzchnie do pomiaru skoku
- prowadnica
- skala główna
- noniusz
- śruba ustalająca

- Suwmiarka 150 mm- 3 sztuki

Wykonana ze stali nierdzewnej pozwalająca na przeprowadzanie pomiarów w zakresie od 0-150mm z dokładnością do 0,02mm. Wyraźna i czytelna podziałka umożliwiająca łatwość odczytu wskazanych wartości. Całość jest umieszczona w wytrzymałym i poręcznym opakowaniu. Umożliwia wykonanie pomiarów zewnętrznych, wewnętrznych, pomiaru wysokości i głębokości.

- Zlewarkowysysarka z pantografem – 1 sztuka

Urządzenie do podciśnieniowego opróżniania układów z oleju przy wykorzystaniu zwężki Venturiego oraz do grawitacyjnego spuszczania oleju z silników, skrzyń biegów i dyferencjałów wszelkiego typu pojazdów             (z pneumatycznym opróżnianiem zbiornika przepracowanego oleju).

Specyfikacja techniczna:

- Pojemność zbiornika min. 90l

- Pojemność do zapełnienia cieczą min. 65l

- Pojemność wanny min. 65l

- Ciśnienie robocze 7-8 bar

- Wydajność zasysania min. 2l/min.

- Długość przewodu ssącego 2 do 3 m

- Wysokość maksymalna – nie mniej niż1500 mm

- Wysokość minimalna nie więcej niż 900mm

- Długość przewodu spustowego ok. 2m

- Masa do 85kg

- Prasa hydrauliczna ręczna – 1 sztuk

- Stabilna, stalowa konstrukcja

- Napęd ręczny lub pneumatyczny (możliwość wyciskania elementów w bezpiecznej odległości)

- Siłownik hydrauliczny

- Możliwość przesuwania tłoka w lewo/prawo

- Regulowana wysokość stołu min. 7 poziomów

- Manometr

Specyfikacja techniczna:

- Maksymalny nacisk nie mniej niż 30t

- Obszar roboczy nie mniej niż 1100mm

- Szerokość podstawy ruchomej (prześwit roboczy) min. 500 mm

- Ciśnienie powietrza zasilającego ok. 0,8MPa

- Maksymalne ciśnienie powietrza zasilającego do 1,1 MPa

- Skok roboczy min. 150mm

- Masa do: 200kg

- Imadło ślusarskie  – 1 sztuka

Wysoka wytrzymałość udarowa. Imadło wykonane z wysokiej jakości żeliwa. Prowadnice korpusu pryzmatowe umożliwiające precyzyjne prowadzenie szczęki ruchomej. Wymienne wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane, nacięty molet gwarantujący pewne i bezpieczne mocowanie. Wkładki szczękowe posiadają poziomą i pionową pryzmę

Specyfikacja techniczna:

- Szerokość: min.  200mm

- Maksymalna siła mocowania powyżej 4000kg

- Waga: do 65kg

- Długość: 550 - 650mm

- Imadło ślusarskie 125 mm – 2 sztuki

Wysoka wytrzymałość. Korpus wraz ze szczęką ruchomą wykonany z wysokojakościowego żeliwa. Wymienne wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane, nacięty molet gwarantujący pewne i bezpieczne mocowanie. Wkładki szczękowe posiadają poziomą i pionową pryzmę. Możliwość mocowania rur i prętów dzięki odpowiedniemu kształtowi szczęki ruchomej. Osłonięta przed wiórami i zanieczyszczeniami śruba pociągowa

Specyfikacja techniczna:

- Rodzaj mocowania: stałe

- Rozmiar szczęki [cal]: 5

- Rozmiar szczęki [mm]: 125

- Materiał: żeliwo

- Rozwarcie max [mm]: nie mniej niż 100mm

- Maksymalna siła mocowania 2600kg

- Tester hydrauliki siłowej – 1 sztuka

Tester hydrauliczny ma być przeznaczony do ciągłego lub chwilowego monitoringu układów hydraulicznych mobilnych i przemysłowych. Zestaw powinien pozwalać na testowanie pomp, silników, zaworów i siłowników oraz kompletnych układów hydraulicznych. Zawór obciążający w kombinacji z manometrem powinien pozwalać na bezpieczne podwyższanie ciśnienia w układzie i  sprawdzenie sprawności układów hydraulicznych.

Przepływomierz hydrauliczny powinien charakteryzować się: pomiarem przepływu; pomiarem ciśnienia, pomiarem temperatury, płynną kontrolą pomiaru ciśnienia do 420 bar. Możliwy przepływ w obu kierunkach. Pomiar w jednym kierunku. Zabezpieczenie przepływu w obu kierunkach.

Specyfikacja techniczna:

- Maksymalne ciśnienie robocze, nie mniejsze niż 420 bar;

- Dokładność pomiaru ciśnienia  nie gorsza niż  ±1,6% FS;

- Dokładność pomiaru przepływu   nie gorsza niż ±4% FS przy 20-40 cSt ;

- Dokładność pomiaru temperatury nie gorsza niż ±2,5°C;

- Przepływ maksymalny nie mniej niż 200 l/min;

- Zakres pomiaru 10-200 l/min;

- Zakres temperatur pracy 20-110°C;

- Port wyjściowy  G 3/4";

- Port wejściowy G 1";

- Zawór obciążający;

- Masa 7 - 9kg.

- Wózek narzędziowy z wyposażeniem – 1 komplet

Wózek z zestawem narzędzi warsztatowych z kółkami ułatwiającymi przemieszczanie. Szuflady ułatwiają utrzymanie porządku i odnajdowanie potrzebnych narzędzi. W każdej szufladzie pusty pojemnik na drobne akcesoria

Wymiary wózka min.:

- długość: 750 - 800mm

- szerokość: 450 - 480mm

- wysokość: do 1000mm (z kółkami)

- nośność: min. 500kg

- waga: 50 - 70kg

- szuflady: 10 szt.

Wymiary szuflad:

- długość: 530 - 540mm

- szerokość (głębokość): 380 - 390mm

- wysokość: 60mm

Wyposażenie wózka:

Zestaw nasadek 1/2" 8-32mm 25 elementów

- nasadki 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm

- 2 nasadki do świec: 16, 21mm

- grzechotka 1/2" (45 zębów)

- pokrętło 1/2"

- 2 przedłużki 1/2": 125, 250mm

- łącze Cardana 1/2"

- redukcja 1/2" x 1/4"

Zestaw nasadek 1/4" 4-14mm 44 elementy

- nasadki 1/4": 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14mm

- bity 1/4": TORX: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

- krzyżak: 1, 2, 3 płaski: 4; 5,5; 6,5

- pozidrive: 1, 2, 3 hex: H3, H4, H5, H6, H8

- grzechotka extra 60 zębów

- wkrętak do nasadek 1/4"

- przedłużki 1/4" 50, 150mm

- przedłużka giętka 1/4"

- redukcja 3-stopniowa 3/8"x1/4"

- redukcja 1/2" x 1/4"

- łącze Cardana 1/4"

Zestaw nasadek długich 1/4", 1/2" 20 elementów

- Nasadki 1/4": 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12mm.

- Nasadki 1/2": 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 24mm.

Zestaw kluczy płasko-oczkowych 6-32mm 24 elementy

- Rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32

Zestaw kluczy fajkowych 6-19mm 10 elementów

- Rozmiary: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm

Zestaw bitów imbus, torx oraz torx-E 55 elementów

- nasadki Torx 1/2": E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

- bity imbus 30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H12, H13, H14

- bity imbus 75 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H12, H13, H14

- bity TORX 30 mm: T20, T25, T30, T35, T40, T45, T50, T55, T60, T70

- bity TORX 75 mm: T20, T25, T30, T35, T40, T45, T50, T55, T60, T70

- uchwyt 1/2"

- uchwyt 3/8"

Zestaw kluczy oczkowych odgiętych 6-32mm 12 elementów

- Rozmiary: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

Zestaw wkrętaków do pobijania 4 elementy

- Rozmiary: płaski - 6x100, 8x150mm,

- PH - 2x100, 3x125mm.

- Stal Cr-V.

Zestaw nasadek udarowych 1/2" 13-27mm 13 elementów

- Nasadki 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27mm,

- przedłużka 1/2" 125mm,

- łącze Cardana

Zestaw wkrętaków 8 elementów

- płaskie: 3x75, 5x100, 6x100, 6x38

- krzyżakowe: 0x75, 1x75, 2x100, 2x38

Zestaw szczypiec segera 4 elementy

- szczypce zewnętrzne wygięte

- szczypce wewnętrzne wygięte

- szczypce zewnętrzne proste

- szczypce wewnętrzne proste

Zestaw szczypiec różnych 4 elementy

- kombinerki 180mm

- obcinaczki boczne 160mm

- szczypce wydłużone 160mm

- obcinaczki czołowe 200mm

Zestaw szczypiec do rur oraz Morsa 2 elementy

- szczypce zatrzaskowe 250mm

- szczypce do rur 250mm

Zestaw nitownica + nity 151 elementów

- nitownica ręczna

- nity: 3,2 x 11 - 50 szt.

- 4,0 x 11 - 50 szt.

- 4,8 x 11 - 50 szt.

Zestaw akcesoriów pomiarowych 9 elementów

- miara składana z kątomierzem 2m

- miara zwijana 3m

- suwmiarka 150mm

- nożyk metalowy do tapet 18mm

- nóż monterski z dwoma ostrzami

- ołówek kamieniarski mechaniczny + 3 rysiki

Zestaw akcesoriów blacharskich 5 elementów

- młotek 500g

- młotek blacharski 30mm

- przecinaki: 148x13, 170x16

- punktak: 140x4

Zestaw kluczy imbus T 9 elementów

- Rozmiary: H1,5x100, H2x100, H2,5x100, H3x100, H4x150, H5x150,H6x150, H8x200, H10x200mm. Stal S2.

Zestaw akcesoriów magnetycznych 6 elementów

- lusterko inspekcyjne

- długopis magnetyczny + 2 końcówki

- lampka LED 24 + 3

Zestaw gwintowników oraz narzynek 40 elementów

- gwintowniki M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18,

- narzynki M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18

Zestaw pokręteł oraz oprawek do gwintowników i narzynek 8 elementów

- oprawki 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18,

- pokrętła M1 - M12, M5 - M20

- Urządzenie do spawania Mig-Mag – 1 sztuka

Inwertorowy półautomat spawalniczy o dużej wydajności i gwarantujący wysoką jakość spoin. Spawarka ma być stosowana w pracach blacharskich, naprawach, montażach, a także w terenie. Wymagana jest możliwość pracy w trybie ręcznym. Urządzenie musi posiadać możliwość regulacji napięcia oraz prędkości podawania drutu. Dobór parametrów spawania wspomagany wyświetlaczem z graficznym interfejsem.

- możliwość spawania drutami litymi Fe, rdzeniowymi Fe, Ss, Al oraz CuSi o śr. Ø 0,6-1,0mm,

- wysoka wydajność energetyczna oraz redukcja strat dzięki zastosowaniu technologii PFC

- duża tolerancja na wahania napięcia umożliwiająca zasilanie z agregatu,

- możliwość pracy na kablach, o długościach do 100m,

- prosta zmiana biegunowości do spawania drutami rdzeniowymi,

- w zestawie 3m uchwyt MIG

- zestaw okablowania oraz pasek do przenoszenia,

- duży, czytelny wyświetlacz, z graficzną prezentacją parametrów spawania,

- niewielkie rozmiary oraz waga dzięki stosowaniu technologii inwertorowych,

- pasek naramienny pozwala na wygodny transport urządzenia,

Dostawa obejmuje:

- półautomat spawalniczy

- uchwyt MIG - MMG 22 - 3m

- kabel zasilający 3,3m (z wtyczką)

- kabel masowy 3m

- wąż gazu osłonowego 1,5m

- nośny pasek naramienny

Specyfikacja techniczna minimalne parametry:

Napięcie zasilania :  230V

Bezpiecznik [A] :  16

Maksymalny prąd spawania [A] :  170

Zakres prądu spawania [A] :  20-170

Prąd [A] - cykl :  170A@35% 100A@100%

Ilość stopni regulacji napięcia :  płynna co 0,1V

Podajnik :  2-rolki

Ciężar [kg] :  do 15kg

Funkcje dodatkowe :  PFC

Wyposażenie dodatkowe : uchwyt MIG, pasek nośny

- Myjka ciśnieniowa profesjonalna – 1 sztuka

Myjka klasy kompakt, mobilna umożliwiająca pracę w trybie ecoefficiency aby zredukować zużycie paliwa

Urządzenie przeznaczone do pracy w warsztatach samochodowych, gospodarstwach rolnych, zakładach rzemieślniczych oraz małych przedsiębiorstwach. Na wejściu zamontowany dokładny filtr chroniący pompę przed zanieczyszczeniami. Myjka wyposażona w system tłumienia drgań SDS redukujący pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym. Monitoring temperatury spalin wyłącza silnik po przekroczeniu 300°C zapewniając bezpieczeństwo użytkowania. Urządzenie wyposażone w systemy wpływające na zmniejszenie siły nacisku na spust pistoletu wysokociśnieniowego oraz pierścień umożliwiający regulację wydatku wody bezpośrednio na pistolecie. Duże pokrętło obsługowe przeznaczone do włączania i wyłączania urządzenia, wyboru pomiędzy wodą zimną a podgrzaną oraz regulacji temperatury wody. Pokrętłem można ustawić pracę w trybie ecoefficiency do podgrzewania wody do 60°C.

Wyposażenie:

- Pistolet spryskujący

- Wąż wysokociśnieniowy min.10m

- Lanca spryskująca

- Dysza power

- Dysza parowa

- system tłumienia drgań

- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia

- Wbudowane zbiorniki na paliwo i środek czyszczący

Specyfikacja techniczna:

- maksymalna wydajność tłoczenia (l/h): nie mniej niż 560

- maksymalna temperatura doprowadzanej wody (°C)	155

- moc przyłącza (kW): 3 do 4

- zbiornik na detergent: min. 10 l

- napięcie zasilania (V): 230

- waga (kg): do 105

- ciśnienie robocze (bar): 30-140

- zużycie paliwa (kg/h): do 4

- zbiornik paliwa min. 10 l

- Spawarka do tworzyw sztucznych – 1 sztuka

Zgrzewarka do zgrzewania folii hydroizolacyjnych i plandek oraz do spawania tworzyw sztucznych. Zgrzewarka ma zapewniać wysoki komfort pracy, niezawodność  i skuteczne zabezpieczenia, które gwarantują bezproblemowe użytkowanie w ciężkich warunkach.

- Gumowana rękojeść i zdejmowane filtry powietrza

- Automatyczna blokada napędu przy niskim stanie szczotek silnika

- Zabezpieczenie grzałki przed przegrzaniem

- Możliwość wielokrotnej wymiany szczotek węglowych

Specyfikacja techniczna:

Wtyczka: euro

Napięcie (V) 230

Moc (W): min. 1600

Temperatura (°C): 40 – 700

Przepływ powietrza (l/min): min. 240

Waga (kg): 0,9 do 1,1

Średnica rury wylotowej min. (mm) 32

- Sprężarka warsztatowa – 1 sztuka

Sprężarka przeznaczona do użytku warsztatowego, w tym zasilanie powietrzem narzędzi pneumatycznych, prace malarskie i zasilanie podnośników. Napęd sprężarki pasowy. Sprężarka olejowa. Sprężarka zabudowana na zbiorniku powietrza pomalowanym proszkowo i wyposażona w koła ułatwiające przemieszczanie.

Specyfikacja techniczna:

- Ciśnienie bar: min. 10

- Sprężarka dwustopniowa

- Wydajność na ssaniu l/min (teoretyczna): min 500

- Napięcie V: 400/50/3

- Zbiornik l.: 250 – 300

- Waga kg : 100 – 200

- Moc silnika powyżej 2,5 kW

- spust kondensatu.

- zawór bezpieczeństwa

- reduktor ciśnienia

- szybkozłącze typ 26

- silnik elektryczny z zabezpieczeniem termicznym

- Mobilny spawalniczy wyciąg dymów i pyłów – 1 sztuka

Urządzenie przeznaczone do odsysania średnich ilości dymu, pyłu w trakcie wykonywania różnych prac warsztatowych. Wysokopróżniowe, kompaktowe urządzenie. Obudowa wykonana z trwałego materiału skutecznie chroniąca wnętrze urządzenia przed uszkodzeniami i czynnikami atmosferycznymi, przedłużająca jego żywotność i sprawność.

Specyfikacja techniczna:

- Moc:  min. 1kW

- Zasilanie: 230 V 50 Hz

- Wydatek powietrza: min 950 m3/godz.

- Średnica węża ramienia: 140 - 160mm

- Długość ramienia: 2m

- Średnica końcówki ssącej: dostosowana do średnicy węża

- Oczyszczanie powietrza: 3 stopniowe

- Typ filtra: wymienny

- Powierzchnia filtracji: min 13m2

- Skuteczność filtracji: >99procent

- Materiał filtracyjny: włóknina

- Klasa filtracji dymów spawalniczych: W3

- Filtry dodatkowe: 2 x prefiltr (Alu)

- Waga: do 80 kg